## Slide 1: BULANIK MANTIK
Doçent Dr. Abdulkadir KARACI

## Slide 2: Bölüm 6 : ÖRNEKLER
Örnek 1: İkinci el bir aracın fiyatını tahmin etmek için kullanılan bir bulanık sistemi

## Slide 3: Örnek-1-Ornek1.py (https://github.com/akaraci/Bulanik_Mantik)
İkinci el bir aracın fiyatını tahmin etmek için kullanılan bir bulanık sistem taslayalım.
Sistem iki adet giriş parametresine sahip olsun. Bunlar araç modeli ve aracın kilometresi olsun.
Çıkış parametresi aracın fiyatı olmaktadır.
Giriş parametrelerinin aralık değerleri
• Model için [2002-2012]
• Km için [0-100.000]
Çıkış parametresinin aralık değerleri
    Fiyat İçin [0-40.000]

## Slide 4: Örnek-1
Sistem için kullanılan üyelik fonksiyonları aşağıdaki gibidir.

## Slide 5: Örnek-1
Kural tabanındaki bulanık kurallar
Kural I: Eğer model düşük ve kilometresi yüksek ise O halde araç fiyatı düşüktür.
Kural 2: Eğer model orta ve kilometresi orta ise O halde araç fiyatı ortadır.
Kural 3: Eğer model yüksek ve kilometresi düşük ise O halde araç fiyatı yüksektir.
2011 model ve 25 bin kilometrede olan bir aracın fiyatının Mamdani çıkarım yöntemi kullanılarak tahmin edelim.

## Slide 6: Örnek-1

## Slide 7: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 8: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 9: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 10: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 11: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 12: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 13: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1.py)

## Slide 14: Örnek-1-Python Kodları (Ornek1_defuzzyfication_example) (İnceleyelim)

## Slide 15: Örnek-1 (Ödev)
Ornek-1.py’deki kodları optimize edin. Tekrarlayan işlemler için fonksiyon yazarak kodları kısaltın. (Ornek-1_optimize.py (siz çözükten sonra cevap github’a yüklenecektir))

## Slide 16: Örnek-2 ()
'Bahşiş verme problemi' yaygın olarak, bulanık mantık ilkelerinin kompakt, sezgisel bir uzman kurallar kümesinden karmaşık davranışlar üretme gücünü göstermek için sıklıkla kullanılır.
Bir restoranda nasıl bahşiş vermeyi seçebileceğinizi modelleyen bir bulanık kontrol sistemi oluşturalım. Bahşiş verirken, 0 ile 10 arasında derecelendirilen hizmet ve yemek kalitesini göz önünde bulundurursunuz. Bunu, 0 ile %25 arasında bir bahşiş bırakmak için kullanırsınız.

## Slide 17: Örnek-2 ()-Fuzzy Control Systems
Problem aşağıdaki gibi tanımlanabilir:
Antecednets (Inputs)
service
  Universe (ie, crisp value range): How good was the service of the wait staff, on a scale of 0 to 10?
  Fuzzy set (ie, fuzzy value range): poor, acceptable, amazing
food quality
  Universe: How tasty was the food, on a scale of 0 to 10?
  Fuzzy set: bad, decent, great
Consequents (Outputs)
tip
  Universe: How much should we tip, on a scale of 0% to 25%
  Fuzzy set: low, medium, high

## Slide 18: Örnek-2 ()-Fuzzy Control Systems
Rules
  IF the service was good or the food quality was good, THEN the tip will be high.
  IF the service was average, THEN the tip will be medium.
  IF the service was poor and the food quality was poor THEN the tip will be low.
If I tell this controller that I rated:
  the service as 9.8, and
  the quality as 6.5,
it would recommend I leave:
  a 20.2% tip.

## Slide 19: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 20: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 21: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 22: Örnek-2 (Ornek-2.py)

## Slide 23: Örnek-3-Havalandırma Sistemi (Ornek-3.py)
Girişler: Sıcaklık
Evrensel Küme: np.arange(20,81,1)
Low:[20,25,35,40]
Medium:[30,42,55,80]

## Slide 24: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Girişler: Sıcaklık Değişimi
Evrensel Küme: np.arange(0,6,0.1)
Low: [0,0.3,1,2]
Medium: [0.5,1.3,2,3]
High:[1,3,4,5]

## Slide 25: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Çıkış: Motor Hızı
Evrensel Küme: np.arange(100,1001,1)
Slow: [100,250,350,500]
Medium: [300,400,500,700]
Fast:[500,650,750,1000]

## Slide 26: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Gerçek Giriş Değerleri:
  Sıcaklık:35
  Sıcaklık Değişimi:1
Girişlerin Kümelere Üyelik Dereceleri aşağıdaki gibidir
    Üyelik Sıcaklık Low= 1.0
    Üyelik Sıcaklık Med= 0.41
    Üyelik Sıcaklık Değişimi Low= 1.0
    Üyelik Sıcaklık Değişimi Med= 0.625
    Üyelik Sıcaklık Değişimi Hig= 0.0
    Kurallar
    Rule1->(sicaklik['Low'] & sicaklik_degisim['Low'],motor_hizi['Fast’])
    Rule2->(sicaklik['Med'] & sicaklik_degisim['Med'],motor_hizi['Slow’])
    Rule3->(sicaklik['Low'] & sicaklik_degisim['Med'],motor_hizi['Fast’])
    Rule4->(sicaklik['Med'] & sicaklik_degisim['Low'],motor_hizi['Med'])

## Slide 27: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Yukarıda verilen bilgilere göre Mamdani ve Larsen Çıkarım kullanarak gerekli hesaplamaları yapın.
Durulaştırma için Centroid, MOM, SOM, LOM ve Centroid yöntemlerini ayrı, ayrı kullanın.
Python programlama dilini kullanarak bu denetleyici sistemi kodlayın?
Ödevler kontrol edildikten sonra cevap github’da «Ornek-3.py» dosya ismiyle yayınlanacaktır.

## Slide 28: Örnek-3-Havalandırma Sistemi
Centroid =587.9 olarak hesaplanmalıdır.
Som=650
Lom=750
Mom=700

## Slide 29: SORULAR…

## Slide 30: Kaynakça
  Bay, Ö. F., Bulanık Mantık Ders Notları, Gazi Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi.
  Elmas, Ç., 2003a, “Bulanık Mantık Denetleyiciler”, Seçkin Yayıncılık, 1. Baskı, Ankara, Türkiye.
  Baykal, N.,, Timur Beyan: Bulanık Mantık İlke ve Temelleri, Ankara, Bıçaklar Kitabevi, 2004, s.9.
  ÇOBANOĞLU, B., Ders Notları, http://www.cobanoglu.fws1.com/bulanik.htm
  Sen, Z., Modern Mantık, _stanbul, Bilge Kültür Sanat Yayıncılık,
  Daş, İ., 2003. Matematikte Bulanık Sayılar. (Yüksek Lisans Tezi), Yıldız Teknik
  Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  https://websitem.karatekin.edu.tr/user_files/zafercivelek/files/20190216_187604f5aaae4f89be554bbd63451325.pdf
  https://medium.com/deep-learning-turkiye/python-ile-bulan%C4%B1k-mant%C4%B1k-modellemesi-74459dc27308
  https://guraysonugur.aku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/11/2018/02/BMK-Ders-2.pdf